CB ANTÉNY

1) Kvalita, umístění a naladění antény je pro správnou funkci CB vysílačky rozhodující. I kvalitní vysílačka bez správné antény nebude fungovat optimálně.

2) Anténa se montuje nejlépe do střechy vozu. Musí mít pod sebou vodivou odraznou plochu, tzv. protiváhu. Ta je stejně důležitá, jako anténa samotná. Méně vhodné je připevnění antény na různé držáky, úhelníky, klemy apod.

3) Koaxiální kabel CB antény se nesmí zkracovat.

4) CB anténa musí být umístěna kolmo, při sklopení anténa ztrácí na účinnosti, zvyšuje se hodnota PSV a vysílá tzv. do „ nebe „ a ne do dálky.

5) Pro maximální účinnost je nutné CB anténu  po montáži naladit pomocí měřiče PSV. PSV – poměr stojatého vlnění. Čím nižší hodnota PSV, tím lépe.

6) Hodnota PSV však bude na každém kanálu rozdílná. Např. kánál č. 1 má nižší frekvenci, delší vlnovou délku. Kanál č.40 má vyšší frekvenci, kratší vlnovou délku. Tzn., že každý kanál by potřeboval jinak dlouho anténu, což nelze. Takže nejlepší hodnota PSV – cca 1,1 se ladí zpravidla na kanál č. 20, což je střed pásma a krajní kanály, č. 1 a č.40 mají hodnotu PSV cca 1,5. Mezní hodnota PSV je 2. Pokud je hodnota vyšší, anténa již vyzařuje se značnou ztrátou, účinnost cca 30% a hrozí zničení koncového výkonového tranzistoru vysílačky. Pásmo kanálů ( B ) č. 41 až  č. 80 je frekvenčně  pod pásmem kanálů ( C ) č. 1 až č. 40, tzn., že kanál č.41 má nejnižší frekvenci, nejvyšší frekvenci má kanál č. 40

7) LADĚNÍ CB antény, např.: Kanál č. 1 – PSV 1,1 a kanál č.40 – PSV 2 – anténu po cca 5mm zkracovat.

Kanál č.1 – PSV 2 a kanál č.40  - PSV 1,1 – anténu po cca 5mm prodlužovat.

8) Veškeré dostupné závity antény je vhodné ošetřit konzervačním olejem, např. WD-40. Spodní konektor pod anténou a otvor ve střeše vozidla je nutné ošetřit proti korozi např. rezistinem.

9) K připojení CB antény do vysílačky se používá PL konektor. Po jeho napájení na koaxiální kabel je vhodné jej zkontrolovat, zda-li není zkratovaný. V případě použití antény SIRIO řady TURBO se však pro toto měření musí demontovat patice antény, protože je v ní cívka, která při měření způsobuje zkrat.

10) Kvalitní a ověřené  antény jsou od výrobců SIRIO a PRESIDENT. Nedoporučuji používat antény  neznačkové.

11) Magnetické CB antény mají výrazně nižší účinnost než antény pevně montované. Jsou  vhodné jen na občasné použití.

12) Maximální povolená výška vozidla včetně antény je 4 metry, je tedy nutné zvolit odpovídající délku antény.

Frekvence CB kanálů ( MHz )

| Pásmo | Kanál | Frekvence | FM | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 41 | 26,565 | 4 W |  |
| B | 42 | 26,575 | 4 W |  |
| B | 43 | 26,585 | 4 W |  |
| B | 44 | 26,595 | 4 W |  |
| B | 45 | 26,605 | 4 W |  |
| B | 46 | 26,615 | 4 W |  |
| B | 47 | 26,625 | 4 W |  |
| B | 48 | 26,635 | 4 W |  |
| B | 49 | 26,645 | 4 W |  |
| B | 50 | 26,655 | 4 W |  |
| B | 51 | 26,665 | 4 W |  |
| B | 52 | 26,675 | 4 W |  |
| B | 53 | 26,685 | 4 W | digitální provoz |
| B | 54 | 26,695 | 4 W |  |
| B | 55 | 26,705 | 4 W |  |
| B | 56 | 26,715 | 4 W |  |
| B | 57 | 26,725 | 4 W |  |
| B | 58 | 26,735 | 4 W |  |
| B | 59 | 26,745 | 4 W |  |
| B | 60 | 26,755 | 4 W |  |
| B | 61 | 26,765 | 4 W |  |
| B | 62 | 26,775 | 4 W |  |
| B | 63 | 26,785 | 4 W |  |
| B | 64 | 26,795 | 4 W |  |
| B | 65 | 26,805 | 4 W |  |
| B | 66 | 26,815 | 4 W |  |
| B | 67 | 26,825 | 4 W |  |
| B | 68 | 26,835 | 4 W |  |
| B | 69 | 26,845 | 4 W |  |
| B | 70 | 26,855 | 4 W |  |
| B | 71 | 26,865 | 4 W |  |
| B | 72 | 26,875 | 4 W |  |
| B | 73 | 26,885 | 4 W |  |
| B | 74 | 26,895 | 4 W |  |
| B | 75 | 26,905 | 4 W |  |
| B | 76 | 26,915 | 4 W | digitální provoz |
| B | 77 | 26,925 | 4 W | digitální provoz |
| B | 78 | 26,935 | 4 W |  |
| B | 79 | 26,945 | 4 W |  |
| B | 80 | 26,955 | 4 W |  |
| C | 1 | 26,965 | 4 W | svolávací kanál |
| C | 2 | 26,975 | 4 W |  |
| C | 3 | 26,985 | 4 W |  |
| C | 4 | 27,005 | 4 W |  |
| C | 5 | 27,015 | 4 W |  |
| C | 6 | 27,025 | 4 W |  |
| C | 7 | 27,035 | 4 W |  |
| C | 8 | 27,055 | 4 W |  |
| C | 9 | 27,065 | 4 W | nouzový kanál |
| C | 10 | 27,075 | 4 W | kamiony, doprava |
| C | 11 | 27,085 | 4 W |  |
| C | 12 | 27,105 | 4 W |  |
| C | 13 | 27,115 | 4 W |  |
| C | 14 | 27,125 | 4 W |  |
| C | 15 | 27,135 | 4 W |  |
| C | 16 | 27,155 | 4 W |  |
| C | 17 | 27,165 | 4 W |  |
| C | 18 | 27,175 | 4 W | provoz opakovačů |
| C | 19 | 27,185 | 4 W |  |
| C | 20 | 27,205 | 4 W |  |
| C | 21 | 27,215 | 4 W |  |
| C | 22 | 27,225 | 4 W |  |
| C | 23 | 27,255 | 4 W | provoz opakovačů |
| C | 24 | 27,235 | 4 W | digitální provoz |
| C | 25 | 27,245 | 4 W | digitální provoz |
| C | 26 | 27,265 | 4 W |  |
| C | 27 | 27,275 | 4 W |  |
| C | 28 | 27,285 | 4 W |  |
| C | 29 | 27,295 | 4 W |  |
| C | 30 | 27,305 | 4 W |  |
| C | 31 | 27,315 | 4 W |  |
| C | 32 | 27,325 | 4 W |  |
| C | 33 | 27,335 | 4 W |  |
| C | 34 | 27,345 | 4 W |  |
| C | 35 | 27,355 | 4 W |  |
| C | 36 | 27,365 | 4 W |  |
| C | 37 | 27,375 | 4 W |  |
| C | 38 | 27,385 | 4 W |  |
| C | 39 | 27,395 | 4 W |  |
| C | 40 | 27,405 | 4 W |  |

CB VYSÍLAČKY

- Na trhu je celá řada kvalitních i nekvalitních CB vysílaček. Stálou kvalitu mají vysílačky značky PRESIDENT. Od firmy ALLAMAT doporučuji např. typ 408 a 409 . Nepoužívám  vysílačky značek TEAM a T T I. Dobré jsou i některé typy od výrobců  INTEK , ALAN, STABO apod.

- Častým problémem je chybné nastavení funkcí vysílaček. Doporučuji proto typy s jednoduchým ovládáním. Pokud má vysílačka celou řadu ovladačů a mnoho doplňkových funkcí, nemusí znamenat, že je kvalitní.

- Základní přehled a nastavení funkcí:

  - VOLUME  - hlasitost

  - SQ, SQUELCH – ovládání umlčovače šumu. Ideální je nastavit tento volič do místa, kde se šum objevuje a zaniká. Zpravidla je nutné jej regulovat během provozu dle momentálních podmínek. Čím více otáčíme voličem doprava, tím je slyšet méně šumu, ale také jsou slyšet jen bližší, silnější protistanice.

  - RF GAIN – plynulá regulace citlivosti přijímače vysílačky. Nejvyšší citlivost je v pravé krajní poloze. Pokud se otáčí tímto voličem doleva, postupně se tím snižuje citlivost přijímače vysílačky.

  - MIC GAIN – plynulá regulace citlivosti mikrofonu. Nejvyšší citlivost je v pravé krajní poloze. Tato citlivost se snižuje jen v případě použití vysílačky v hlučném prostředí, velmi hlučném vozidle apod.

  - PA – zapíná funkci venkovního megafonu, v tomto režimu vysílačka nevysílá, funguje pouze jako NF zesilovač.

  - AM – amplitudová modulace – v CZ se nepoužívá.

  - FM – frekvenční modulace – používá se v celé Evropě.

  - SCAN – vysílačka prohledává kanály, kde momentálně vysílají ostatní uživatelé

  - LCR – po stisku této funkce se vysílačka vrátí na kanál, ze kterého se vysílalo naposledy.

  - EMG – přímá volba kanálu č.9, nebo č.19 v Evropě používaným jako nouzový.  Kanál č. 9 se nesmí běžně používat.

  - ANL, NB – šumový filtr – je funkční pouze v režimu AM

  - LOC – lokální příjem – skokové snížení citlivosti přijímače vysílačky.

  - DX – dálkový příjem – běžný režim příjmu vysílačky.

  - ESP – zvýraznění modulace vysílačky – používá především zn. INTEK.

  - ASQ, AQ, ASC – automatická regulace šumu – automatický SQUELCH.

Co je dobré vědět

Nejrozšířenější typy jsou občanské radiostanice, "Síbíčka“. Pracují v CB pásmu 27 MHz (z anglické zkratky Citizen Band – občanské pásmo) na 80 kanálech. Povolený výkon je max. 4 W. Modulace je frekvenční. Označuje se FM. Více na: http://www.ctu.cz/…_2005_22.pdf .Nejčastěji se používají pro spojení mezi členy rodiny. Staly se rozšířenou výbavou kamionů, ale i osobních automobilů, či zemědělských strojů. Délka spojení závisí převážně na kvalitě a umístění antény, případně stavu rušení na pásmu. V praxi mezi vozidly bývá v průměru 2–15km. U staveb, díky použití větších antén, lze navázat spojení na vzdálenost v průměru 5–50km, ale i více.

Desatero síbíčkáře:

- Na pásmu nejsi nikdy sám, proto se chovej ohleduplně k ostatním uživatelům.

- Všichni uživatelé mají stejná práva.

- Při volání zavolej nejdříve volaného, potom řekni svoji volačku. Např.: Jardo Nymburk, Jardo Nymburk, Zdeněk Písty mobil.

- Do hovoru se vstupujte slovem „brejk“ a volačka. Např.: Brejk, brejk, Zdeněk Písty mobil. Je slušnost „brejka“ pustit ke slovu – může jít o tísňové volání.

- Pásmo je otevřené, proto je v podstatě možné vstoupit do každého hovoru. Zvaž sám, je-li to vhodné či ne.

- Při hovoru nechávej po odklíčování (přepnutí) asi 3sekundy mezeru, aby se mezi vás případně mohl dostat další účastník (brejk).

- Používá se všech 80 kanálů. Kanál č. 1 bývá většinou svolávací. Po navázání spojení účastníci přechází na jiný volný a dohodnutý kanál.

- Kanál č.9 je určen pro tísňová volání, kanál č.10 se vžil pro motoristy, kanál č.24 a 25 je vyhrazen pro digitální přenos dat.

- Vzájemnou ohleduplností a slušností zpříjemníš provoz na pásmu sobě i ostatním. Nepoužívej vulgární ani sprostá slova.

Jakou CB stanici koupit?

V každém případě by se mělo jednat o schválený typ. Potom je třeba si ujasnit k jakému účelu a co od radiostanice očekáváme. Jiná volba bude pro radiostanici k použití jako základnová, kde jde v podstatě použít jakákoliv s tím, že s kvalitnější a tím také dražší lze očekávat lepší výsledky. Delší spojení, menší náchylnost k rušení a lepší srozumitelnost.

- U radiostanic k použití v automobilu přistupuje ještě hledisko rozměrů a jednoduchost ovládání, případně možnost připojení externího reproduktoru. Napájení stanic bývá 13.8V.

- U základnové stanice je nutné ještě pořídit vhodný zdroj s jmenovitým stabilizovaným a dobře vyfiltrovaným napětím 13.8V, schopným dodávat proud alespoň 2–3A.

- U radiostanic ve vozidle je nutné připojit z důvodů úbytků napětí a rušení stanici přes pojistku na akumulátor vozidla u palubní soustavy 12V.

- U palubní soustavy 24V je nutné použít vhodný měnič napětí 24/13.8V. Nezapojovat pouze na akumulátor!!!